# Poređenje ON-LINE SISTEMA I OFF-LINE BRAVE U VRATIMA

1. Kod OOF-line brave, nasilno otvaranje vrata bez kartice (provala) ne izaziva alarm na recepciji ( ili preusmjereni alarm na drugoj lokaciji)

2. Za provjeru ulazaka kod Off-line brave treba ići na bravu i pročitati sa posebnim terminalom. Ako se npr . želi provjeriti da li je neka kartica osoblja u periodu od kada je izgubljena pa do poništavanja nešto otvorila, potrebno je od brave do brave pročitati sve, zatim preneti na PC.

Kod ON-LINE  svi podaci su dostupni svakog trenutka, kao i praćenje trenutne prisutnosti ili kretanja gosta ili osoblja.

3. Kod OFF-line sustava za poništavanje kartice prije vremenskog isteka potrebno je sa posebnom karticom otići do određene brave, odnosno do svih ako je kartica osoblja.

Kod  ON-LINE sustava se sa računara može u svakom trenutku provjeriti, poništiti, promijeniti vrijeme isteka, promijeniti opcije dodatnih prolaza, sve bez donošenja kartice na recepciju.

4. Za produženje boravka ili promjenu sobe potrebno je kod off-line sistema karticu donijeti na recepciju,  kod on-line sistema nije potrebno.

5. Kada se kartice izdaju sa recepcijskog software-a (PMS) kod off-line sistema  sinhronizacija je problematična ( ne zna se tačna situacija u bravi, npr. kod gubljenja kartice , odlaska gosta prije vremena, ako dođe do pada jednog djela sistema itd.)

6. Kod brave u vratima ( off-line) povremeno treba mijenjati baterije

FUNKCIJE OSTVARENE IMPLEMENTACIJOM "PAMETNE SOBE"

1. Mogućnost prihvata alarma SOS na računaru uz lozinku – redirekcija na e-mail/SMS

2. Kontrola podnog grijanja automatski ( odsutnost/prisutnost u app) i daljinski sa računara na recepciji, preko interneta i pametnih telefona

3. Kontrola bojlera za pripremu vode automatski ( odsutnost/prisutnost u app) i daljinski sa računara na recepciji, preko interneta i pametnih telefona

4. Kontrola VRV sistema(ventilokonvektora) automatski ( odsutnost/prisutnost u app) i daljinski sa računara na recepciji, preko interneta i pametnih telefona

5. Mogućnost isključivanja/reduciranja potrošača radi kontrole vršne snage

5. Alarm neovlašteni ulaz (bez kartice), status vrata sobe otvorena/zatvorena, senzor pokreta

4. On-line izdavanje i kontrola kartica sobe, logovi, brisanje kod gubitka, produženje važenja

7. Status soba čista ( postavlja sobarica/nadzornica nakon kontrole)

8. Status "Gost u stanu" prinošenjem kartice osoblja čitaču, na PC-u isto vrijeme

9. Mjerenje temperature na ulazu u stan (senzor u odlagaču) ( kontrola na računaru i daljinski)

10. Odlagač kartice uključuje osnovno napajanje samo ako je ubačena kartica programirana za sobu, ne radi na posjetnicu i sl. ( bojleri, podno grijanje i VRV se upravljaju posebno)

11. Client aplikacija na bilo kojem računaru u mreži ( na pr. statusi Gost u stanu, Sobarica u sobi, Soba spremna, otvorena vrata, temperatura, neovlašten ulaz – provala...)